НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватели «КОМФОРТ» предназначены для подогрева кресел автомобилей любых марок и спальных мест грузовых автомобилей с целью повышения комфортности при пользовании авто-

мобилем в холодное время года.

Использование обогревателей уменьшает риск таких заболеваний, как остеохондроз, радикулит, простатит, и других, связанных с переохлаждением, а также благотворно действует при указанных заболеваниях в хронической стадии.

При производстве  изделия использованы совре-менные конверсионные технологии, обеспе-чивающие высокую надежность изделия и отличные эксплуатационные характеристики.

Конструкция обогревателя обеспечивает его быструю установку и снятие с кресла или стального места автомобиля.

Обогреватель  с  АПТ  автоматически  отключа-

ется при запуске двигателя и разряде аккумулятора до напряжения ниже 11 В.

На     обогреватели      «Комфорт»     распро-

страняется действие ТУ 3468-01523189997 2008, ГОСТ 27570.01-92, сертификата РОСС RU.МЕ83.В01823 и сертификата РОСС RU. ИСО9.К01230 системы менеджмента качества соответствующего требованиям ГОСТ Р ИСО 9011-2008 (ИСО 9001:2008).

МОДЕЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

Обогреватели «Комфорт» выпускаются следующих модификаций:

- Сиденье «00» (12В)  подогрев сидения кресла автомобиля до комфортной температуры.

- Накидка «00» (12В)  подогрев кресла (сидения и спинки) автомобиля до комфортной температуры.

- Накидка «Маечка» «00» (12В) подогрев кресла автомобиля до комфортной температуры.

- Накидка «2Р» (12В или 24В)  подогрев кресла автомобиля с поддержанием двух температурных режимов.

- Накидка «Маечка» «2Р» (12В)  подогрев кресла автомобиля с поддержанием двух температурных режимов.

- Накидка «5Р» (12В)  подогрев кресла автомобиля с поддержанием пяти температурных режимов.

- Накидка «Маечка» «5Р» (12В)  подогрев кресла автомобиля с поддержанием пяти температурных режимов.

- Спальник (24В или 12В)  подогрев спального места грузового автомобиля с поддержанием двух температурных режимов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Предприятием ООО «НПФ «Сенсор» изготавливаются также обогреватели «КОМФОРТ» модульного типа: готовые изделия в виде набора нагревательных элементов, соединенных монтажным комплектом (проводами, резъемами, клеммами, силовым реле, кнопочным блоком коммутации и т.д.), на напряжение питания 12В или 24В, мощностью 40Вт - 60Вт, предназначенные для установки в дополнительные карманы автомобильных чехлов или непосредственно под обивку кресел.

Рис. 1. Обогреватель в автомобиле

1 - обогреватель: сиденье или накидка (сиденье со спинкой);

2 – провод для подключения к бортовой сети;

3 – штекер для подключения к бортовой сети;

4 – блок АПТ (для моделей с поддержанием температуры);

5 – резинки с крючками для крепления обогревателя на кресле.

Рис. 2 Спальник

1 – обогреватель;

2 – блок АПТ;

3 – кабель для подключения к бортовой сети;

4 – промежуточный двухконтактный резъем (штекер для

подключеня к гнезду прикуривателя по заказу.

Примечание! В кабеле 3

« + » - красный провод (коричневый, желтый);

« + » - черный провод (синий, зеленый).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В …………………... 2 или 24

В зависимости от модели

Ток потребления, А, не более:

- Модель «00» …………………………………. 3,5

- Модель «2Р» и «5Р» ………………………… 5,0

- Спальник (24В/12В/) ……….…………… 3,0/6,0

Время нагрева поверхности до комфортной температуры, с ………………………………… 40-90

В зависимости от температуры окружающей среды

Максимальная мощность, Вт:

- Сиденье, накидка, накидка «Маечка» «00» ... 40

- Накидка, накидка «Маечка» «2Р» и «5Р» ….. 60

- Спальник  ……………………………………   70

Габаритные размеры, мм:

- Сиденье ………………………………… 450х420

- Накидка ..............................................  470х950

- Накидка «Маечка» ………………….    550х1100

- Спальник ……………………………..   500х1500

УСТАНОВКА И ПОКЛЮЧЕНИЕ

- Сиденье и накидка

  - Установить обогреватель (рис.1) на сиденье

автомобиля таким образом, чтобы шнур питания был справа от водителя или слева от пассажира.

  - Закрепить обогреватель резинками к спинке

и сиденью используя крючки для фиксации за внутренние элементы конструкции кресла.

1.3. Подключить обогреватель, вставив штекер в гнездо прикуривателя.

- Спальник

  - Разложить на спальном  месте  обогреватель

(рис.2), расправив его, чтобы не было складок.

  - Подключить  обогреватель  к  бортовой сети

автомобиля, соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение полярности при подключении может привести к выходу из строя блока регулирования температуры.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Модели «00»

- При включении  в  прикуриватель  на штекере

шнура питания обогревателя загорается красный индикатор. После выхода температуры кресла на комфортный режим пользователь может выключить обогреватель.

Модели «2Р»

- На   блоке   АПТ   расположен  переключатель

режимов работы на три положения (нагрев выключен; пониженный режим нормальный режим) и три светодиодных индикатора: два красного све-чения и один зеленого. Один светящийся красный индикатор указывает на включение нормального режима. Свечение зеленого индикатора указывает на протекание тока через обогреватель.

- Блок АПТ автоматически поддерживает темпе-

ратуру,  соответствующую  выбранному пользовате-

лем режиму. При выходе на заданный режим обогреватель автоматически выключается, зеленый индикатор гаснет.

Модель «5Р»

- На   лицевой   стороне  блока   АПТ   находится

кнопка, управляющая включением, установкой одного из пяти температурных режимов нагрева обогревателя и выключением обогревателя, а также шесть   светодиодных  индикаторов. Красные  инди-

каторы  сигнализируют  об  уровне установленного температурного режима обогревателя. Свечение зелёного индикатора указывает на протекание тока через обогреватель.

- Блок АПТ автоматически  поддерживает темпе-

Ратуру обогревателя в соответствии с выбранным пользователем режимом.

- При  достижении  заданной  температуры  зелё-

ный индикатор гаснет.

- При  первом  нажатии  на  кнопку обогреватель

Включается в режим максимального нагрева (~36 - 38°С). Последующие нажатия на кнопку уменьшают температуру нагрева обогревателя примерно на 2°С на каждое нажатие. Шестое нажатие выключает обогреватель.

- Обогреватель может быть выключен при любом

установленном  режиме  длительным (~2 сек.) нажа-

тием на кнопку.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

!   Если обогреватель не используется, рекоменду-

ется вынуть штекер из гнезда прикуривателя.

! Не допускается вынимать штекер из гнезда прикуривателя за провод.

! Обогреватель не использовать во влажном состоянии и не подвергать химчистке. Не допу-скается эксплуатация обогревателя в сложенном или смятом состоянии.

!   Поверхность  кресла  с  включенным  обогрева-

телем не закрывать одеждой, посторонними пред-

метами, вещами и т.п.

!  Исключить давление на обогреватель острыми предметами.

!  Не рекомендуется включать обогреватель без АПТ на длительное время при неработающем двигателе во избежание разряда аккумулятора.

ВНИМАНИЕ!!!

Для защиты аккумулятора от разряда при неработающем двигателе в моделях с АПТ электронный блок выключает нагрев при напряжении питания менее 11В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СТАЦИОНАРНОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Стационарное подключение обогревателя к бортовой сети автомобиля рекомендуется проводить в сервисных центрах в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

- Разобрать штекер.

- Отсоединить провода от штекера и отмарки-

ровать их. При дальнейшем монтаже следует учесть, что к цепи «+» питания нужно подключить   провод,   отсоединенный  от цент-

рального контакта штекера.

ВНИМАНИЕ!!!   Нарушение полярности при дальнейшем подключении может привести к выходу из строя блока  регулирования темпера-

туры.

- Подключить обогреватель к бортовой сети автомобиля через дополнительное реле, позволяющее коммутировать ток до 10А (в комплект поставки не входит.)

Обмотка дополнительного реле одним контактом подключается через дополнительный выключатель (например, на приборном щитке) к цепи, в которой напряжение + 12В появляется в положении ключа замка зажигания «ВКЛЮЧЕНО». Эта цепь должна быть защищена предохранителем. Другой контакт обмотки реле подключается к «массе» автомобиля.

Один из токовых нормально разомкнутых контактов реле подключается к цепи,  защищённой предохранителем  на  ток  не  менее 16А  (например,

цепь гнезда прикуривателя). Другой контакт реле соединяется  с плюсовым проводом обогревателя.

Для стационарного подключения обогревателя к бортовой сети рекомендуется применение проводов с сечением на менее 1,5 мм².

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Обогреватель «КОМФОРТ» в сборе.

- Комплект крючков крепления (кроме спальников).

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует нормальную работу обогревателя «КОМФОРТ» при соблюдении правил установки, подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия изготовителем.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия:

- с механическим повреждениями или следами вскрытия;

- имеющие  неисправности,  вызванные  несоб-

людением правил установки подключения или эксплуатации;

- не имеющие оформленного талона на гаран- тийное обслуживание.

Гарантийный и послегарантийный ремонт произво-

дится в ООО «НПФ» «Сенсор», г. Санкт-Петербург.

Телефон/факс (812)325-02-62

Http//www.sensorspb.ru

E-mail: lnfo@sensorspb.ru

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Свидетельсво о приёмке:

Обогреватель «КОМФОРТ»

СИДЕНЬЕ «00»

12В

СИДЕНЬЕ «2З»

12В

НАКИДКА «00»

12В

НАКИДКА

«Маечка» «00» 12В

НАКИДКА «2Р»

12В

НАКИДКА «2Р»

24В

НАКИДКА «5Р»

12 В

НАКИДКА

«Маечка» «2Р» 12В

НАКИДКА

«Маечка» «5Р» 12В

СПАЛЬНИК 12В

Спальник 24В

Проверен,  соответствует   утвержденной  техни-

ческой документации, настоящей инструкции и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления:

Отметка о продаже:

Дата продажи «_____»_____________201__ г.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________